## Slide 1
SDN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
SOFTWARE-DEFINED NETWORKING
NT132: QUẢN TRỊ MẠNG VÀ HỆ THỐNG
GIẢNG VIÊN: ĐỖ HOÀNG HIỂN
NHÓM 15:
Lê Triệu Phú - 2251100
Trần Thiện Mạnh - 22520873
Bùi Châu Thống - 22521428
Đề tài : Tìm hiểu và triển khai mô hình mạng SDN

## Slide 2
CONTENT
01
02
03
04
05
06
GIỚI THIỆU SDN
LÝ THUYẾT VỀ SDN
CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ
ỨNG DỤNG THỰC TIỄN SDN - RYU
KẾT LUẬN
KỊCH BẢN DEMO

## Slide 3
SDN cho phép quản trị viên mạng linh hoạt trong việc cấu hình và quản lý mạng thông qua phần mềm, thay vì phải can thiệp vào phần cứng như các mạng truyền thống
GIỚI THIỆU SDN
Mạng điều khiển bằng phần mềm (SDN - Software-Defined Networking) là một công nghệ mạng mới giúp tách biệt lớp điều khiển khỏi lớp dữ liệu

## Slide 4
Các công ty chính trong phát triển và triển khai SDN: Google, Cisco, Vmware, Jupiter Networks, Facebook,…
=> SDN phát triển mạnh mẽ trở thành một giải pháp mạng hiện đại cho Data Center, WAN, và mạng doanh nghiệp.
GIỚI THIỆU SDN
SDN bắt nguồn từ các nghiên cứu tại Đại học Stanford và Đại học UC Berkeley vào khoảng năm 2005 trong dự án Ethane, với mục tiêu tạo ra một hệ thống mạng đơn giản và có thể quản lý tập trung

## Slide 5
LÝ THUYẾT VỀ SDN

## Slide 6
SDN bao gồm nhiều loại công nghệ, gồm có phân tách chức năng, ảo hóa mạng và tự động hóa thông qua khả năng lập trình.Một kiến trúc điển hình của SDN bao gồm 3 lớp
Application Layer
Control Layer
Infrastructure Layer
KHÁI NIỆM VÀ KIẾN TRÚC
SDN (Software-Defined Networking) là một kiến trúc có khả năng trừu tượng hóa các layer khác nhau của mạng, giúp mạng trở nên linh hoạt hơn

## Slide 7
Linh hoạt
ƯU ĐIỂM
Quản trị viên mạng có thể cấu hình mạng theo nhu cầu mà không cần phải thay đổi phần cứng
Tiết kiệm
SDN sử dụng các thiết bị phần cứng tiêu chuẩn (commodity hardware), giảm sự phụ thuộc vào thiết bị chuyên dụng đắt tiền
Tăng cường bảo mật
Các chính sách bảo mật được triển khai tập trung qua bộ điều khiển SDN, giúp giám sát và quản lý bảo mật dễ dàng hơn
Khả năng mở rộng
SDN có thể mở rộng linh hoạt theo nhu cầu của các tổ chức mà không cần thay đổi cấu trúc hạ tầng

## Slide 8
ƯU ĐIỂM
SDN VÀ MẠNG TRUYỀN THỐNG

## Slide 9
Ví dụ về flow table
Sơ đồ quan hệ
GIAO THỨC OPENFLOW
  OpenFlow là một trong những giao thức quan trọng nhất trong mô hình mạng SDN (Software-Defined Networking)
  Nó đóng vai trò là cầu nối giữa lớp điều khiển (Control Plane) và lớp dữ liệu (Data Plane) trong kiến trúc SDN
  OpenFlow cho phép bộ điều khiển SDN giao tiếp trực tiếp với các thiết bị chuyển mạch (switch) hoặc các thiết bị mạng khác ở lớp hạ tầng (Infrastructure Layer)
  Một thiết bị OpenFlow bao gồm ít nhất 3 thành phần: Bảng luồng (Flow table), Kênh an toàn (Secure Chanel) và Giao thức Openflow (OpenFlow Protocol)

## Slide 10
Bộ các phần mềm và phần cứng hỗ trợ SDN và OverFlow
GIAO THỨC OPENFLOW
  Bộ điều khiển SDN: Khi một gói tin đến một switch, nếu switch không có quy tắc để xử lý gói tin đó, nó sẽ gửi gói tin này lên bộ điều khiển SDN qua giao thức OpenFlow.
  Ra quyết định: Bộ điều khiển SDN sau đó sẽ quyết định cách xử lý gói tin (ví dụ: gửi tiếp, chặn, hoặc điều chỉnh luồng), và gửi quy tắc trở lại switch
  Switch: Sau khi nhận được các quy tắc từ bộ điều khiển, switch sẽ áp dụng các quy tắc này để xử lý các gói tin tương lai.

## Slide 11
Bộ các phần mềm và phần cứng hỗ trợ SDN và OverFlow
ỨNG DỤNG SDN
  SDN giúp tự động hóa các thành phần có sở hạ tầng khi các ứng dụng và nền tảng của DevOps được triển khai
  SDN controller giúp cung cấp khả năng quản lý tập trung và tự động hóa cho mạng campus, cải thiện bảo mật và chất lượng dịch vụ ở cấp độ ứng dụng trên toàn mạng
  Mạng nhà cung cấp dịch vụ – SDN giúp các nhà cung cấp dịch vụ đơn giản hóa và tự động hóa việc cung cấp mạng để quản lý và kiểm soát dịch vụ và end-to-end

## Slide 12
CÁC CÔNG CỤ TRIỂN KHAI SDN

## Slide 13
MININET
Là một công cụ mô phỏng mạng SDN được sử dụng rộng rãi để tạo ra một môi trường mạng ảo với các thiết bị chuyển mạch và bộ điều khiển SDN
Thông qua Mininet, tạo ra một mạng ảo đầy đủ với các thiết bị, sau đó sử dụng chúng để mô phỏng các kịch bản mạng khác nhau như điều khiển lưu lượng, bảo mật, hoặc tối ưu hóa hiệu suất
Các thiết bị trong Mininet bao gồm:
  Switch ảo
  Host ảo
  Bộ điều khiển SDN ảo

## Slide 14
RYU - BỘ ĐIỀU KHIỂN SDN MÃ NGUỒN MỞ
Ryu là một bộ điều khiển SDN mã nguồn mở, được phát triển để cung cấp một nền tảng dễ sử dụng, linh hoạt và mạnh mẽ
Ryu cung cấp một bộ API Python phong phú, cho phép các nhà phát triển dễ dàng xây dựng các ứng dụng SDN để điều khiển và quản lý mạng

## Slide 15
Các thành phần chính của bộ điều khiển RYU
RYU - BỘ ĐIỀU KHIỂN SDN MÃ NGUỒN MỞ
CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA RYU:
  Hỗ trợ đa giao thức: Ryu không chỉ hỗ trợ OpenFlow mà còn tương thích với các giao thức khác như BGP, OVSDB, NETCONF
  API dễ sử dụng: Với ngôn ngữ Python, Ryu cung cấp các API dễ sử dụng, giúp phát triển các ứng dụng SDN trở nên dễ dàng hơn
  Kiến trúc mô-đun: Ryu có cấu trúc mô-đun, cho phép dễ dàng bổ sung và tùy chỉnh các chức năng dựa trên nhu cầu

## Slide 16
GIAO THỨC OPENFLOW TRONG RYU
Switch OpenFlow gửi yêu cầu Packet-In lên Ryu.
Ryu gửi lệnh Packet-Out về switch để hướng dẫn nó xử lý gói tin
Ryu xử lý yêu cầu và quyết định dựa trên các chính sách mà ứng dụng đã lập trình
  Khi một gói tin đến một switch và switch không biết cách xử lý, nó sẽ gửi yêu cầu lên bộ điều khiển (tức Ryu), và Ryu sẽ quyết định cách xử lý gói tin đó
  Ví dụ: truyền tiếp, hủy bỏ, hoặc định tuyến lại
Các quyết định này được lưu trong bảng luồng (flow table) của switch

## Slide 17
Kiến trúc OpenVswitch(OVS)
OPEN VSWITCH(OVS)
  Open vSwitch (OvS) là một thiết bị chuyển mạch ảo đa lớp mã nguồn mở, cung cấp nền tảng hỗ trợ các cổng giao tiếp, trình quản lý, các hàm chuyển mạch
  Bộ điều khiển: Tất cả các thành phần của Open vSwitch đều có thể cấu hình từ xa.
  ovsdb-server là một máy chủ cơ sở dữ liệu thu gọn, thông qua đó ovs-vswitchd truy vấn để có được cấu hình.
  ovs-vswitchd là một trình nền thực hiện việc chuyển mạch, kết hợp với dịch vụ của nhân hệ điều hành để điều khiển chuyển mạch dựa trên luồng dữ liệu

## Slide 18
MỘT VÀI ỨNG DỤNG SDN - RYU

## Slide 19
Quản lý mạng trung tâm dữ liệu (Data Center Network Management)
Internet of Things (IoT)
  SDN: Tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên trong trung tâm dữ liệu bằng cách quản lý tập trung luồng dữ liệu giữa các máy chủ.
  Ryu: Quản lý kết nối và định tuyến giữa các máy chủ trong trung tâm dữ liệu
  SDN: Quản lý các kết nối IoT tối ưu hóa và điều phối lưu lượng giữa các thiết bị IoT, cung cấp khả năng định tuyến theo thời gian thực.
  Cung cấp môi trường phát triển ứng dụng mạng IoT, như định tuyến dữ liệu từ cảm biến hoặc các thiết bị thông minh

## Slide 20
Mạng doanh nghiệp (Enterprise Networks)
Mạng viễn thông (Telecommunication Networks)
  SDN: cung cấp khả năng kiểm soát mạng tập trung, như kiểm soát truy cập, định tuyến ưu tiên (QoS), quản lý băng thông mạng hiệu quả hơn
  Ryu: cung cấp công cụ tùy chỉnh cho mạng doanh nghiệp thông qua các ứng dụng như tường lửa (firewall) và thống kê lưu lượng
  SDN: giúp triển khai mạng 5G hiệu quả hơn bằng cách quản lý động các tài nguyên mạng, hỗ trợ Network Slicing, cho phép phân chia tài nguyên mạng
  Ryu: quản lý băng thông, tối ưu hóa luồng dữ liệu, giám sát và phân tích lưu lượng trong thời gian thực

## Slide 21
KẾT LUẬN
  Mạng điều khiển bằng phần mềm (SDN) mang đến nhiều lợi ích về tính linh hoạt, quản lý tập trung và khả năng mở rộng
  Bộ điều khiển SDN Ryu, với khả năng hỗ trợ nhiều giao thức và API Python dễ sử dụng, là một lựa chọn lý tưởng cho các nhà nghiên cứu, nhà phát triển và doanh nghiệp.
  Sự kết hợp giữa Ryu và các công cụ hỗ trợ như Mininet và Wireshark giúp kiểm thử và triển khai các giải pháp SDN một cách dễ dàng và hiệu quả.

## Slide 22
KỊCH BẢN TRIỂN KHAI SDN

## Slide 23
KỊCH BẢN 1
Kịch bản triển khai:
  Các host cùng lớp mạng sẽ liên kết với cùng một switch
  Cho hai lớp mạng giao tiếp được với nhau
  Cả hai lớp mạng đều được phép ping qua nhau

## Slide 24
KỊCH BẢN 1

## Slide 25
KỊCH BẢN 1

## Slide 26
KỊCH BẢN 1

## Slide 27
KỊCH BẢN 2
Kịch bản triển khai:
  Các host cùng lớp mạng sẽ liên kết với cùng một switch
  Cho hai lớp mạng giao tiếp được với nhau
  Lớp mạng 10.0.0.0/24 được phép ping qua lớp mạng 100.0.0.0/8
  Lớp mạng 100.0.0.0/8 không được phép ping qua lớp mạng 10.0.0.0/24

## Slide 28
KỊCH BẢN 2
  Switch tương tự kịch bản 1

## Slide 29
KỊCH BẢN 2

## Slide 30
KỊCH BẢN 2

## Slide 32
KỊCH BẢN 3
Kịch bản triển khai:
  Các host cùng lớp mạng sẽ liên kết khác switch
  Các host khác lớp mạng sẽ liên kết cùng switch
  Cho hai lớp mạng giao tiếp được với nhau
  Cả hai lớp mạng đều được phép ping qua nhau

## Slide 33
KỊCH BẢN 3

## Slide 34
KỊCH BẢN 3

## Slide 35
KỊCH BẢN 3

## Slide 36
KỊCH BẢN 3

## Slide 37
DEMO

## Slide 38
THANK'S FOR WATCHING